# TEATR DRAMATYCZNY im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO  w WAŁBRZYCHU

„NA BOGA!”

Reżyseria: Marcin Liber

Scenografia : Grupa Mixer

DANE TECHNICZNE PRZEDSTAWIENIA

Pole gry aktorskiej zajmuje pole o powierzchni szerokość 8 m głębokość 12 m. Widownia usytuowana jest na jednym poziomie w stosunku do poziomu sceny. Widzowie siedzą na podestach ustawionych amfiteatralnie. Do zmian  dekoracji potrzebne jest 6 wyciągów scenicznych o nośności 150 kg każdy. Jednym z elementów dekoracji jest pryzma białego żwiru, około 1,5 tony. W trakcie spektaklu unoszony jest na wysokość około 3 metrów (z użyciem wyciągu), jeden występujących aktorów.

CZAS TRWANIA SPEKTAKLU 195 MINUT (dwie przerwy)

MONTAŻ SPEKTAKLU  ILOŚĆ OSÓB

ROZŁADUNEK / ZAŁADUNEK, MONTAŻ / DEMONTAŻ

MASZYNIŚCI 4 ( TEATR) + 2 ( ORGANIZATOR)

OŚWIETLENIOWIEC 2 ( TEATR) + min. 1 (ORGANIZATOR)

AKUSTYK 1 (TEATR) + 1 ( ORGANIZATOR)

CZAS MONTAŻU SCENOGRAFII I USTAWIANIA ŚWIATEŁ 10 GODZIN

Czas montażu jest bezpośrednio związany z drogą transportową scenografii na scenę

OŚWIETLENIE

- Pulpit regulacji świateł,

- Reflektor PC  1000 W - 45 sztuk

- Reflektor profilowy 1000 W - 2 sztuki

- Reflektor 650 W  - 8 sztuk

- Naświetlacze halogenowe 1000 W – 2 sztuki

## NAGŁOŚNIENIE
1. Nagłośnienie adekwatne do rozmiarów sceny tj. min 700WAT na stronę + subbas,
2. 3 x odtwarzacz CD,
3. mikroport z mikrofonem krawatowym,
4. 2 mikrofon bezprzewodowy hand: 1 x dynamic, 1 x pojemność na małym statywie,
5. 2 mikrofony dynamiczne np Shure Beta 58a,
6. procesor efektowy Lexicon MX400,
7. mikser dźwięku z możliwością ustawienia niezależnych poziomów 3 grup: front, portal, tył sceny i niezależnej wysyłki mikrofonów na grupy,
8. min. 12 kanałów mono z EQ, 1 aux POST dla fx
 
PROJEKCJE
Projektor multimedialny 5000ANSI do wyświetlania obrazu na czarnej ścianie pleców sceny,
kabel VGA pozwalający na podłączenie laptopa w miejscu pracy inspicjenta

INNE
W spektaklu używana jest maszyna do dymu.

### GARDEROBY

W PRZEDSTAWIENIU WYSTĘPUJE : 9 aktorek i 8 aktorów

POKÓJ DLA TECHNICZNYCH

ILOŚĆ GARDEROBIANYCH – 1 ( TEATR) + 1 (ORGANIZATOR)

DEMONTAŻ SPEKTAKLU

CZAS DEMONTAŻU – 4 GODZINY

TRANSPORT

SAMÓCHOD	CIĘŻAROWY: 6,2 m długość, 2,4 m szerokość i wysokość

KONTAKT

SEKRETARIAT 074 664 96 93 , teatr@teatr.walbrzych.pl

BIURO WSPÓŁPRACY Z PUBLICZNOŚCIĄ 074 664 96 95, 074 648 83 01

KIEROWNIK TECHNICZNY 074 648 83 17 , 693 666 870 kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl

KOORDYNATOR TEATRU 074 648 83 16, 693 666 860 koordynator@teatr.walbrzych.pl

PRACOWNIA OŚWIETLENIOWA 074 648 83 39, 074 648 83 42

PRACOWNIA AKUSTYCZNA 074 648 83 43

SZEF SCENY 074 648 83 35 , 074 648 83 40